PINMAP
U.E.C. 220VAC /12 VDC 3 Canales

Tecnología de código abierto para la agricultura
Pin Map UEC-SAC-3 Canales
Arduino Pro Mini	Función Rev 1.3
D0 (Tx)	Data Logger (Rx)
D1 (Rx)	Data Logger (Tx)
D2	Relé 1
D3	Relé 2
D4	Relé 3
D5	Pulso Electrodos
D6	Caudalímetro
D7	Botón (-)
D8	Botón (M)
D9	Botón (+)
D10	Cámara
D11	LCD (Tx)
D12	LCD (Rx)
D13	Temperatura Suelo
A0 (Pin 14)	Temperatura/Humedad del aire
A1 (Pin 15)	Temperatura/Humedad del aire
A2	Capacidad de campo
A3	Humedad del suelo
A4	Reloj (SDA)
A5	Reloj (SCL)
A6	CO2
A7	Nivel depósito de agua